Filtry zdjęciowe

1. Filtrem nazywamy element optyczny, który przepuszcza tylko część promieniowania

padającego na niego, a pozostałą część zatrzymuje. Każdy filtr barwny przepuszcza światło

o barwie filtru, a zatrzymuje pozostałą część o barwie dopełniającej do barwy białej.

Zastosowanie filtrów zdjęciowych może podkreślić jak i zmienić obraz. Filtry wykonuje się ze szkła lub tworzyw sztucznych.

2. Dostępne są w dwóch podstawowych kształtach. Filtry okrągłe przykręcane są do

obiektywu, filtry kwadratowe lub prostokątne wsuwane są do uchwytu mocującego,

wkręcanego przez przejściówkę na obiektyw.

3. Filtry zdjęciowe możemy podzielić na: uniwersalne, do fotografii cz-b, barwnej i specjalne.

4. Filtry uniwersalne

Filtrami uniwersalnymi są filtry które bezpośrednio nie zmieniają układu tonalnego

fotografii, a stosować je możemy bez obaw do wszystkich filmów fotograficznych, są to:

- Filtry polaryzacyjne. Ich zadaniem jest polaryzacja przechodzącego, przez nie światła.

Zasada działania, polega na wygaszeniu wszelkiego rodzaju odblasków, występujących

na różnych powierzchniach np. szkle, wodzie. Zastosowanie polaryzera w fotografii pejzażu

daje efekt przyciemnienia nieba i wydobycia chmur. Po założeniu filtru

na obiektyw, obracamy specjalnym pierścieniem, obserwując efekt działania w celowniku.

Filtry polaryzacyjne produkowane są w dwóch rodzajach - liniowe, stosowane przy wszystkich aparatach manualnych oraz kołowe, potrzebne przy aparatach z autofokusem i matrycowym pomiarem światła.

- Filtry UV- odcinają promieniowanie UV. Promieniowanie UV niekorzystnie wpływa

na naświetlane materiały. W przypadku materiałów barwnych objawia się zaniebieszczeniem

całego obrazu, natomiast w fotografii czarno-białej daje się obserwować spadek kontrastu. UV nie wpływa na reprodukcję barw. Na zdjęciach wykonanych z tymi filtrami uzyskamy nieco poprawiony kontrast, zostanie usunięta mgiełka, która często unosi się w powietrzu.

Dobrze wpływają na oddanie kolorów, są ochroną dla obiektywu.

- Filtry szare. Ich funkcją jest równomierne osłabienie światła na całej długości spektrum

światła widzialnego, bez naruszania sposobu odwzorowania barw i kontrastów. Stosujemy je, aby przedłużyć czas naświetlania np. przy mocno otwartej przysłonie. Mogą być

przydatne przy robieniu zdjęć w dzień, kiedy będzie ostre, mocne słońce.

- Nasadki zmiękczające (zwane też dyfuzorami). Stosujemy je, gdy chcemy uzyskać

miękki lub rozmyty obraz. Generalnie używa się ich do słabszego lub silniejszego łagodzenia

kontrastów. Często stosowane w fotografii portretowej.

- Nasadki dyfrakcyjne. Światło przechodzące przez takie nasadki, ulega załamaniu.

W efekcie zamiast punktów świetlnych otrzymujemy gwiazdki. Ilość ramion takiej gwiazdki,

jest uzależniona od rodzaju użytej nasadki.

5. Filtry do fotografii barwnej

Filtry konwersyjne – służą do zmiany temperatury barwowej. Umożliwiają wykonywanie

zdjęć w świetle sztucznym na materiale do światła dziennego i odwrotnie. W fotografii

cyfrowej jego rolę pełni balans bieli.

Filtry kolorowe (korekcyjne) stosujemy, gdy chcemy świadomie deformować barwy

występujące w rzeczywistości. Wśród filtrów kolorowych mamy jeszcze podział na filtry

jednobarwne, połówkowe i wielobarwne. Filtry korekcyjne są podstawą procesu barwnego

negatywowo-pozytywowego.

6.Filtry do fotografii czarno-białej

Zadaniem filtru do fotografii czarno-białej jest przyciemnienie barwy dopełniającej,

a rozjaśnienie kolorów zbliżonych i identycznych z kolorem filtra. Dzięki stosowaniu filtrów

uzyskujemy lepsze zróżnicowanie odcieni, które w innym przypadku odwzorowałyby się jako

identyczne tony szarości. Siła działania filtra zależy od jego gęstości.

Filtry do fotografii czarno-białej dają najlepsze efekty, kiedy przy doborze filtra bierze się pod

uwagę także zabarwienie światła. Do tej grupy filtrów zaliczamy:

- Filtry żółte. Rozjaśniają żółte elementy, lekko przyciemniając niebieski. Wydobywają

subtelne różnice między odcieniami zieleni i podkreślają naturalną tonację nieba. Polecany

do pejzażu i przy fotografowaniu roślin- zwiększają kontrasty na zdjęciach roślin, likwidują

zamglenia. Tonują przebarwienia i defekty skóry na portretach przy świetle dziennym, niwelują kontrasty i podkreślają jasny kolor włosów. Filtry ciemno-żółte. wyraźne oddają fakturę np. śniegu lub piasku.

- Filtry zielone. Rozjaśniają zieleń, przyciemniając czerwień. Te filtry różnicują odcienie

zieleni, co przydaje się późną wiosną i latem. Polecane do zdjęć roślin, różnicowania odcieni w fotografii martwej natury oraz do korekcji czerwieni na portretach wykonywanych przy użyciu filmów o wysokiej czułości.

- Filtry niebieskie. Rozjaśniają niebieski, przyciemniają zieleń i czerwień. Polecane są do

korekcji światła sztucznego z nadmiarem żółci i czerwieni np. przy zastosowaniu starszych

lamp fotograficznych lub zwykłego oświetlenia domowego. Przyciemniają skórę na portretach i aktach w oświetleniu naturalnym. Filtry niebieskie akcentują naturalny wygląd nieba, podkreślają mgłę i wydobywają promienie światła w mglistym pejzażu.

- Filtry czerwone. Zastosowane w fotografii pejzażu lub architektury dają surrealistyczne

efekty np. "burzowe chmury", przyciemniaja niebo i podwyższają kontrast między niebem

a chmurami. Niezbędne do różnicowania odcieni w fotografii martwej natury i przy reprodukcji nieczytelnych dokumentów.

7. Filtry do efektów specjalnych

- Filtry – maski. Stosujemy je, gdy chcemy zasłonić część kadru. Mogą mieć dowolne

kształty. Niektóre z nich mają zastosowanie w wielokrotnej ekspozycji.

-Filtry pryzmatyczne- składają się one z kilku płaszczyzn pryzmatycznych o różnych

kształtach i ułożeniu. Dają na zdjęciu efekt wielokrotnego powtórzenia motywu; liczba

powtórzeń zależy od liczby pryzmatów. Położenie powtórzonych obrazów względem siebie

zależy od budowy filtra i może być modyfikowane poprzez obracanie filtra. Dodatkowe efekty

kolorystyczne można uzyskać łącząc filtry pryzmatyczne z innymi rodzajami filtrów.

- Nasadki dyfrakcyjne