Zastosowanie filtrów korekcyjnych przy wykonywaniu odbitek barwnych.

1. Na pozytyw barwny przenosi się nie tylko wartości tonalne, ale także odcienie barw. Należy doprowadzić do właściwych wzajemnych proporcji trzy barwy podstawowe ( metoda subtraktywna): żółtą, purpurową i niebieskozieloną w taki sposób, aby uzyskać oczekiwane

oddanie barw.

2. Najdokładniej można przeprowadzić korekcję (usuwanie dominanty) pracując

powiększalnikiem, wyposażonym w głowicę filtracyjną.

3. W zależności od producenta, gęstości filtracji poszczególnych filtrów na głowicy podaje się

najczęściej w wartościach densytometrycznych. Szybkie usunięcie dominanty wymaga

metodycznych prób i dla ułatwienia obliczeń należy każdą próbę opisywać wartościami użytych filtrów. Konkretny układ barw można zapisać i tak zapis 40 60 00 oznacza 40 jednostek gęstości filtru żółtego, 60 purpurowego i 0 niebieskozielonego. Z zasady stosuje się maksymalnie tylko dwie barwy filtrów, a wartość trzeciego jest równa zero. Należy pamiętać, że używanie trzech filtrów jednocześnie jest błędne.

4. Reguły postępowania:

- dominantę barwną pozytywu usuwamy filtrem o tej samej barwie,

- barwy filtrów nie odpowiadające jednej z trzech barw podstawowych można otrzymać

ze zsumowania filtrów o dwóch barwach podstawowych,

- aby dominanta zniknęła gęstość filtracji korekcyjnej musi się równać gęstości dominanty

Tabela  zasada stosowania filtrów korekcyjnych

| Barwa dominanty | jeśli były użyte, zmniejszyć gęstość filtrów | zwiększyć gęstość filtrów |
| --- | --- | --- |
| niebieska zielona czerwona żółta purpurowa niebieskozielona | żółty purpurowy niebieskozielony purpurowy+niebieskozielony żółty+niebieskozielony żółty +purpurowy | purpurowy+niebieskozielony żółty+niebieskozielony żółty+purpurowy żółty purpurowy niebieskozielony |

Podczas zmieniania filtracji należy odpowiednio dostosować czas naświetlania.

Używając filtrów: purpurowego i niebieskozielonego należy przedłużyć czas naświetlania

według następującej zasady: przy zmianie o 10 jednostek filtru- dodajemy 10% czasu.

Używając filtrów: żółtego należy przedłużyć czas naświetlania według następującej zasady:

przy zmianie o 40 jednostek filtru- dodajemy 40% czasu.

Ćwiczenie 1

1) Y +100, M+100, C 0

2) Y 0, M+100, C+100

3) Y+100, M 0, C+100